##### Kluczbork, 20.04.2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 09/18. Nazwa zadania:  Dostawa gazów medycznych   dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Rozumiemy, że Zamawiający, w związku z posiadanym sprzętem i osprzętem, oczekuje dostaw tlenu medycznego w butlach stalowych o pojemności wodnej 40l ciśnieniu 150 bar    i zawartości gazu 6,4m3, butlach stalowych i aluminiowych o pojemności wodnej 10l ciśnieniu 150 bar i zawartości gazu 1,6 m3 oraz sprężonego powietrza w butlach  stalowych o pojemności wodnej 10l ciśnieniu 150 bar i zawartości gazu 1,41 m3 ze    zwykłymi/standardowymi zaworami i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający używa również butli stalowych z tlenem medycznym o pojemności 2l ciśnieniu 200 bar i zawartości gazu 0,43m3 (np. w karetkach, inkubatorach lub łóżkach transportowych) ? Jeśli tak, prosimy o dołączenie tej pojemności do niniejszego postepowania.

Przypominamy jednocześnie, że przetaczanie tlenu medycznego z butli do butli jest niezgodne z Prawem Farmaceutycznym i podlega odpowiednim sankcjom ze strony Nadzoru Farmaceutycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: nie

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z załącznikami zapisów dotyczących terminu płatności z „od daty otrzymania faktury” na „od daty wystawienia faktury” lub „od daty sprzedaży” lub „od daty dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 4

Czy dostawy odbywają się do jednego magazynu czy większej ich ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego: do dwóch magazynów.

Pytanie nr 5

Czy dojazd do magazynów jest z płaską równą betonową lub bitumiczną nawierzchnią czy może jest to inna niezbyt równa i podczas opadów atmosferycznych grząska nawierzchnia ?

Odpowiedź Zamawiającego: płaską bitumiczną nawierzchnią

Pytanie nr 6

Rozumiemy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamówienie to stanowi jednio niepodzielne Zadanie. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający używa azotu ciekłego ? Jeśli tak, prosimy o dołączenie tego gazu do niniejszego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego: nie, Zamawiający nie używa ciekłego azotu

Pytanie nr 8

Proszę o dopuszczenie zaoferowania powietrza syntetycznego o składzie analogicznym do powietrza sprężonego: O2-21%, N2-70%, wilgotność< 67ppm, ale gwarantującego poprzez proces wytwarzania brak zanieczyszczeń

Odpowiedź Zamawiającego: nie dopuszczamy.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa